ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счётчики газа ультразвуковые с коррекцией АЛЬФА Т

Назначение средства измерений

Счётчики газа ультразвуковые с коррекцией  АЛЬФА Т (далее счётчики) предназначены для измерений объёма природного газа по ГОСТ 5542-2014 в газопроводе низкого давления, с приведением измеренного объёма газа к стандартным условиям по температуре   плюс 20 °С согласно ГОСТ 2939-63.

Описание средства измерений

Принцип действия счетчика основан на поочередном излучении и приеме двумя электроакустическими преобразователями ультразвуковых сигналов и измерении времени их распространения в измерительном участке счетчика по потоку газа и против него. Разность времен распространения по и против потока используется для вычисления расхода и объема газа. При этом информация о потребленном объеме газа индицируется на ЖКИ.

Счётчики имеют моноблочную конструкцию, и состоят из первичного преобразователя, электронного модуля с жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ) и автономным источником питания, преобразователя температуры, радиомодуля 433 МГц с автономным источником питания (для исполнения АЛЬФА T/R).

Первичный преобразователь имеет корпус, который состоит из герметично соединенных, изготовленных  из алюминиевого сплава основания и крышки, образующих измерительный участок. В корпусе первичного преобразователя на входе и выходе измерительного участка установлены два электроакустических преобразователя. Преобразователь температуры встроен в крышку корпуса. На корпусе первичного преобразователя установлены электронный модуль с ЖКИ, радиомодуль, автономные источники питания, которые закрыты пластмассовой лицевой панелью с защитным стеклом, под которым расположена маркировочная табличка.

Счетчик имеет входной патрубок с накидной гайкой и выходной патрубок с резьбой для монтажа в газопровод.

Общий вид счётчика приведен на рисунке 1.

Счетчики опломбированы пломбой с нанесением знака поверки способом давления на специальную мастику в соответствии с конструкторской документацией. После калибровки и поверки пломба устанавливается на крепежном винте пластмассовой крышки счетчика, с целью предохранения ультразвукового преобразователя расхода от несанкционированного доступа. Место пломбирования и нанесения знака поверки показано на рисунке 3.

Для приведения объёмного расхода и объёма газа при рабочих условиях к стандартным используются теплофизические характеристики и физико-химические параметры газа в соответствии с ГОСТ 8.611–2013

В зависимости от расхода газа счетчики выпускаются типоразмеров G1,6; G2,5 и имеют следующие исполнения:

- АЛЬФА Т;

- АЛЬФА Т/R (имеет дополнительно радиомодуль 433 МГц).

Электронный модуль выполняет следующие функции:

- попеременная подача на каждый электроакустический преобразователь за один цикл измерения сигнала возбуждения;

- измерение разницы времен прохождения в ультразвуковом преобразователе расхода ультразвукового сигнала по и против потока;

- вычисление прошедшего через счётчик объёма газа;

- приведение измеренного объёма газа к стандартным условиям по температуре;

- отображение на ЖКИ суммарного приведённого объёма прошедшего газа, значения температуры газа и служебной информации.

Электронный модуль отображает на ЖКИ следующие параметры:

  - суммарный объем газа, м3, прошедшего через счетчик и автоматически приведенного к стандартным условиям по температуре;

- текущее значение температуры газа, °С;

- неисправность преобразователя температуры;

- заводской номер;

- разряд батареи;

- неисправность электроакустических преобразователей;

- время наработки счётчика, ч;

- время нахождения счётчика в неисправном состоянии, ч;

- идентификационное наименование программного обеспечения;

- номер версии программного обеспечения;

- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма);

- измеренный объем газа, м3, в режиме калибровки с увеличенным количеством цифр после десятичного знака.

Счетчик АЛЬФА Т/R обеспечивает дистанционное считывание по радиоканалу       433 МГц  следующих параметров:

- суммарного объема газа, м3, прошедшего через счетчик и автоматически приведенного к стандартным условиям по температуре;

- температуры газа, °С;

- напряжения встроенного источника питания, В;

- заводского номера;

- времени наработки счётчика, ч;

- времени нахождения счётчика в неисправном состоянии, ч;

- номера версии программного обеспечения;

- времени активной работы радиомодуля 433 МГц.

Счетчик АЛЬФА Т/R имеет архивную базу, содержащую:

- часовой архив за сутки;

- суточный архив (не менее 1100 записей);

- архив состояния счетчика (не менее 64 записей о проведенных операциях, приема и передачи данных, изменении настроечных параметров, появлении нештатных ситуаций).

Электропитание счётчиков осуществляется от встроенных элементов питания номинальным напряжением 3,6 В и начальной ёмкостью не менее 3,8 А∙ч.

|  | Рисунок 2 – Табличка счетчика газа |
| --- | --- |
| Рисунок 1 – Общий вид счетчика газа | Рисунок 3 – Место пломбирования и нанесения знака поверки |

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее ПО) счетчиков является встроенным.

ПО выполняет функции измерений объема газа, приведения измеренного объема газа к стандартным условиям по температуре, отображения информации на ЖКИ об объеме израсходованного газа, состояния элемента питания, управления дистанционной передачей информации в газоснабжающую организацию и автоматической выдачи данных в режиме калибровки и поверки.

Программное обеспечение является метрологически значимым. Файл программного обеспечения однократно записывается в постоянную память микроконтроллера счетчика при производстве. Преобразование измеряемых величин и обработка измерительных данных выполняется с использованием внутренних аппаратных и программных средств. Энергонезависимая память микроконтроллера обеспечивает аппаратную защиту от считывания ПО или его части с целью копирования или внесения изменений.

Программное обеспечение защищено от вмешательств извне разработкой собственного протокола обмена по радиоканалу 433 МГц взаимодействующим с другими программами. Также невозможно исказить значения измеренных данных, хранящихся в памяти счетчика, с помощью команд и данных, вводимых через интерфейс пользователя.

Конструкция счетчиков исключает возможность несанкционированного влияния на программное обеспечение и измерительную информацию, и обеспечивается ограничением доступа к служебному разъему платы вычислителя путем пломбирования корпуса счетчика.

Идентификационные данные счетчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
| --- | --- |
|  | АЛЬФА Т | АЛЬФА Т/R |
| Идентификационное наименование ПО | ALFA_t | ALFA_tr |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО | не ниже 3.15 | не ниже 3.17 |
| Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма) | F763 | A0b4 |

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню "высокий" согласно Р 50.2.077-2014

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2

| Наименование параметра | Типоразмер счётчика |
| --- | --- |
|  | G1,6 | G2,5 |
| Максимальный расход Qмакс, м3/ч | 2,5 | 4,0 |
| Номинальный расход Qном, м3/ч | 1,6 | 2,5 |
| Минимальный расход Qмин, м3/ч | 0,016 | 0,025 |
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,006Qном | 0,004Qном |
| Допускаемая потеря давления при Qмакс, Па, не более | 200 | 400 |
| Максимальное избыточное рабочее давление, кПа | 5 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям, в диапазоне температуры рабочей среды, в диапазоне расходов, %: - от Qмин до 0,1Qном - от 0,1Qном до Qмакс включительно | ±3,0 ±1,5 |
| Пределы абсолютной погрешности встроенного преобразователя температуры в диапазоне температур рабочей среды, ºС, не более | ±0,5 |
| Ёмкость отсчётного устройства, м3 | 999999,999 |
| Цена наименьшего разряда индикатора при индикации израсходованного объёма газа в режимах работы, м3: - эксплуатационном - служебном | 0,001 0,00001 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | от -10 до +50 |
| Диапазон температуры рабочей среды, °С | от -10 до +50 |
| Напряжение источника питания, В | от 3,0 до 3,6 |
| Параметры информационного радиоканала: - полоса рабочих частот, МГц - выходная мощность, дБм (мВт) | от 433,05 до 434,79 5 (3,16) |
| Габаритные размеры, мм, не более: – высота – ширина – глубина | 203 95 38 |
| Присоединительные размеры счётчика: - размеры резьбы накидной гайки входного штуцера - размеры наружной резьбы выходного штуцера | G1/2-В G1/2-В |
| Масса счетчика (с радиомодулем), кг, не более | 0,4 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 100000 |
| Срок службы, лет, не менее | 20 |

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель счетчиков и на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации методом печати.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 -Комплектность средства измерений

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Счетчик | ГЮНК.407251.002 | 1 шт. |
| Паспорт | ГЮНК.407251.002 ПС | 1 шт. |
| Заглушка | ГЮНК.725112.003 | 1 шт. |
| Заглушка | ГЮНК.725222.001 | 1 шт. |
| Упаковка индивидуальная | ГЮНК. 407925.009 | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | ГЮНК.407251.002 РЭ | 1 экз. на партию |
| Методика поверки | МП 208-025-2017 | 1 экз. на партию |

Поверка

осуществляется по документу МП 208-025-2017 "ГСИ. Счётчики газа ультразвуковые с коррекцией АЛЬФА T. Методика поверки", утверждённому ФГУП "ВНИИМС" 09.06.2017.

- рабочий эталон единицы объемного расхода газа 1 разряда по ГОСТ Р 8.618-2014 в диапазоне значений расхода газа, соответствующего диапазону расхода поверяемого счетчика  газа ультразвукового с коррекцией АЛЬФА T, с пределами допускаемой относительной погрешности ±0,5 %.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится в раздел "Сведения о поверке" паспорта, а также на пломбу в соответствии с рисунком 3.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счётчикам газа ультразвуковым бытовым с коррекцией АЛЬФА T

ГОСТ Р 8.618-2014 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расходов газа".

ГЮНК.407251.002ТУ "Счетчики  газа ультразвуковые с коррекцией АЛЬФА Т. Технические условия".

Изготовитель

Акционерное общество "Газдевайс"(АО "Газдевайс")

ИНН 5003024552

Адрес: РФ, 142715, Московская обл., Ленинский район, поселок совхоза им. Ленина, Восточная промзона, владение 3, стр. 1.

Тел.: (498) 657-81-42, факс: (498) 657-81-52;

е-mail: secretar@gazdevice.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы" (ФГУП "ВНИИМС")

# Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

# Аттестат аккредитации ФГУП "ВНИИМС" по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013.